1. Общие положения.

а) Основания для проведения государственной экспертизы.

- Заявление КУ РА "УКС РА" о проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий на строительство линейного объекта: «Подъездная дорога к территории резидента Особой экономической зоны туристско-рекреационного типа «Долина Алтая» вх. от 06.04.2017г.  № 143.

- Договор о предоставлении государственной услуги по проведению государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий на строительство линейного объекта «Подъездная дорога к территории резидента Особой экономической зоны туристско-рекреационного типа «Долина Алтая» от 07.04.2017г. № 13-2017.

- Письмо КУ РА "УКС РА" от 24.05.2017г. №529 о продлении срока проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий на строительство линейного объекта «Подъездная дорога к территории резидента Особой экономической зоны туристско-рекреационного типа «Долина Алтая».

- Дополнительное соглашение от 25.05.2017г. №1 к договору от 07.04.2017г. № 13-2017

о предоставлении государственной услуги по проведению государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий на строительство линейного объекта «Подъездная дорога к территории резидента Особой экономической зоны туристско-рекреационного типа «Долина Алтая».

- Расчеты стоимости проектно-изыскательских работ.

б) Сведения об объекте экспертизы.

а) Проектная документация и результаты инженерных изысканий на строительство линейного объекта «Подъездная дорога к территории резидента Особой экономической зоны туристско-рекреационного типа «Долина Алтая».

б) Адрес объекта  капитального строительства: Республика Алтай, Майминский район, в 1 км от поселка Рыбалка по направлению на юго-запад, ОЭЗ ТРТ "Долина Алтая"

в) Кадастровый номер земельного участка: отсутствует.

в) Перечень документации, представленной на экспертизу.

| Номер тома | Обозначение | Наименование | Сведения об организации, осуществившей подготовку документации |
| --- | --- | --- | --- |
| Результаты инженерных изысканий, выполненные в 2016г. |
|  | 69/16Д-ОДД-П-ИГЛ | Технический отчет по инженерно - геологическим изысканиям | ООО «Эллипс» |
| Проектная документация, разработанная в 2016г. |
| 1 | 2-51-16-ПЗ | Раздел 1 "Пояснительная записка" | ООО «Горно-Алтайскпроект» |
| 2 | 2-51-16-ППО | Раздел 2 "Проект полосы отвода" | ООО «Горно-Алтайскпроект» |
| 3 | 2-51-16-ТКР | Раздел 3 "Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения" | ООО «Горно-Алтайскпроект» |
| 4 | 2-51-16-ПОС | Раздел 5 "Проект организации строительства" | ООО «Горно-Алтайскпроект» |
| 6 | Ф.2016.304575-ООС | Раздел 7 "Мероприятия по охране окружающей среды" | ООО «Горно-Алтайскпроект» |
| 8 | 2-51-16-ПБ | Раздел 8 "Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности" | ООО «Горно-Алтайскпроект» |

г) Идентификационные сведения об объекте капитального строительства.

Идентификационные сведения

| Назначение | Обеспечение транспортной связи |
| --- | --- |
| Возможность опасных природных процессов и явлений и техногенных воздействий на территории, на которой будут осуществляться строительство, реконструкция и эксплуатация здания или сооружения | Сейсмичность площадки строительства – 8 баллов. Территория по сложности природных условий района строительства, оценивается как сложная, а природные процессы как весьма опасные. |
| Принадлежность к опасным производственным объектам | Не принадлежит. |
| Пожарная и взрывопожарная опасность. | Сведения приведены в разделе заключения «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности». |
| Уровень ответственности | Нормальный |

Техническо-экономические  показатели

| Вид строительства | Новое |
| --- | --- |
| Категория автомобильной дороги | IV |
| Строительная длина, км | 0,08326 |
| Расчетная скорость, км/ч. | 40 |
| Число полос движения, шт. | 2 |
| Ширина земляного полотна, м | 10,0 |
| Ширина проезжей части, м | 6,0 |
| Ширина обочин, м | 2,0 |
| Ширина тротуара, м | 1,0 |
| Тип дорожной одежды | капитальный |
| Вид покрытия | асфальтобетон |

г) Вид, функциональное назначение и характерные особенности объекта капитального строительства.

Вид объекта: автомобильная дорога.

Функциональное назначение: обеспечение транспортной связи.

д) Идентификационные сведения о лицах, осуществивших подготовку проектной документации и выполнивших инженерные изыскания.

Генеральная проектная организация:

- Общество с ограниченной ответственностью «Горно-Алтайскпроект» (ООО «Горно-Алтайскпроект»).

Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № П-007-0411123915-0026-6. Регистрационный номер: СРО-П-007-29052009, выданный Саморегулируемой организацией ассоциацией «Союз архитекторов и проектировщиков Западной Сибири»

г. Барнаул. Основание выдачи свидетельства: решение Правления  СРО А «САПЗС», протокол № 13 от 02.07.2016г.

Директор – Шамихин А.В.

Адрес юридический: 649000, Республика Алтай, г.Горно-Алтайск, пр.Коммунистический, 47.

Адрес фактический: 649000, Республика Алтай, г.Горно-Алтайск, пр.Коммунистический, 47.

Исполнитель изыскательских работ:

- Общество с ограниченной ответственностью «Эллипс», (ООО «Эллипс»).

Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 04-И № 463. Регистрационный номер: СРО-И-004-29092009, выданный Некоммерческим партнерством «Изыскательские организации Сибири» г. Новосибирск. Основание выдачи свидетельства: решение Правления  СРО НП «ИОС», протокол от 06.10.2015г. № 20.

Директор – Кудрявцева Т.Н.

Адрес юридический: 649100, Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Алгаирская, 17.

Адрес фактический: 649100, Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Алгаирская, 17.

е) Идентификационные сведения о заявителе, заказчике, застройщике:

- Казенное учреждение Республики Алтай «Управление капитального строительства Республики Алтай» (КУ РА "УКС РА")

Директор: Вайдуров А.В.

Адрес юридический: 649000, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос - Гуркина , 27.

Адрес фактический: 649000, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос - Гуркина , 27.

ж) Сведения о документах подтверждающих полномочия заявителя, заказчика, застройщика:

- Устав казенного учреждения Республики Алтай «Управление капитального строительства Республики Алтай», утвержденный Министерством регионального развития Республики Алтай от 18.04.2016г. б/н.

- Приказ Министерства регионального развития Республики Алтай, о назначении на должность  директора Вайдурова А.В. от 08.02.2016г. № 22-п.

и) Реквизиты  заключения государственной экологической экспертизы – проведение экологической экспертизы не предусмотрено.

к) Источник финансирования – Республиканский бюджет.

л) Иные представленные по усмотрению заявителя сведения, необходимые для идентификации объекта капитального строительства, исполнителей работ по подготовке документации.

Имеется заверение проектной организации ООО «Горно-Алтайскпроект», подписанное в лице главного инженера проекта Шамихина А.В., о том, что проектная документация  разработана в соответствии с заданием на проектирование, документами об использовании земельного участка для строительства, техническими регламентами, в том числе  устанавливающими требования по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного использования прилегающих к ним территорий, и с соблюдением технических  условий.

2. Основания  и  исходные данные для выполнения инженерных изысканий и подготовки проектной документации.

а) Основания для выполнения инженерных изысканий.

- Техническое задание на выполнение инженерно-геологических изысканий на строительство линейного объекта «Подъездная дорога к территории резидента Особой экономической зоны туристско-рекреационного типа «Долина Алтая», утвержденное директором ООО "Горно-Алтайскпроект" Шамихиным А.В.

- Программа инженерно-геологических изысканий на строительство линейного объекта «Подъездная дорога к территории резидента Особой экономической зоны туристско-рекреационного типа «Долина Алтая», утвержденная директором ООО "Эллипс" Кудрявцевой Т.Н.

б) Основания для разработки проектной документации

- Техническое задание на разработку проектной документации на строительство линейного объекта «Подъездная дорога к территории резидента Особой экономической зоны туристско-рекреационного типа «Долина Алтая», утвержденное Министром регионального развития Кондратьевым Н.П.

- Технические условия на строительство примыкания к существующей второстепенной дороге (местному проезду) параллельного следования с федеральной автомобильной дорогой Р-256 "Чуйский тракт" Новосибирск-Барнаул-Горно-Алтайск - граница с Монголией, на км 453+324 справа.

- Письмо Казенного учреждения Республики Алтай «Управление капитального строительства Республики Алтай» о подготовке проекта планировки и проекта межевания от 23.01.2017г. №54.

- Согласование Казенным учреждением Республики Алтай «Управление капитального строительства Республики Алтай» 1-го варианта дорожной одежды.

- Согласование выбора трассы Казенным учреждением Республики Алтай «Управление капитального строительства Республики Алтай».

3. Описание рассмотренной документации

3. 1. Описание результатов инженерных изысканий

3.1.1. Краткая характеристика основных проектируемых сооружений

Согласно технического задания проектируется строительство следующих сооружений:

-  дорога обычного типа (не скоростная дорога). Категория дороги-IV. Ширина земляного полотна 10 м. Ширина полосы движения -3,0м.

Идентификация сооружения:

- сооружение принадлежит к объектам транспортной инфраструктуры, функционально-технологические особенности, которых влияют на их безопасность;

- строительная площадка находится в Республике Алтай, в Майминском районе, в 1 км от поселка Рыбалка по направлению на юго-запад, ОЭЗ ТРТ «Долина Алтая» и в соответствии с картами общего сейсмического районирований территории Российской Федерации (ОСР-97) расположена в зоне возможных восьмибальных сейсмических воздействий;

-  сооружение не принадлежит к опасным производственным объектам.

- уровень ответственности сооружения – II.

Стадия работ – проектная документация.

Вид строительства – новое.

3.1.2.Краткая характеристика природных условий объекта

Метеорологическая характеристика для территории приводится по данным метеостанции Горно-Алтайского центра гидрометеорологической службы, расположенной в с. Кызыл-Озек (ближайшей к территории зоны).

Расчетные климатические нагрузки для района:

-климатический район 1В

-температура наружного зимнего воздуха наиболее холодной однодневки - минус 37°С

-номер ветрового района – III

-номер снегового района – IV

-нормативная снеговая нагрузка для района 150 кг/м2 (1,5 кПа)

-тип климата – резко-континентальный;

-средняя скорость ветра – 1,7 м/сек;

-нормативная ветровая нагрузка – 0,38 кПа;

-агроклиматический район –III, низкогорный.

3.1.4. Инженерно-геологические изыскания

С учетом литологического состава и физико-механических свойств грунтов на площадке строительства выделено 2 инженерно-геологических элемента (ИГЭ).

ИГЭ-1 - Галечниковый грунт неоднородный маловлажный. Выделен в интервале глубин 0,2-2,0 м мощностью слоя 1,8 м. По гранулометрическому составу содержание частиц размером более 10 мм составляет 63%, что соответствует галечниковому грунту, из них содержание валунов размером более 200 мм –10%. Содержание гравийных и песчано-пылеватых частиц в слое – 15 и 22% соответственно. Галечник от мелкого до крупного, неоднородный. Степень неоднородности Cu> 3. Петрографический состав галечника представлен преимущественно метаморфическими, интрузивными и, в меньшей степени, осадочными породами. Нормативное значение влажности грунта (w) – 0,05д.е. Нормативное значение плотности частиц грунта (ρs) – 2,68 г/см3. Нормативное значение плотности грунта (ρ) – 2,10 г/см3 (принято по справочнику инженера-геолога линейных изысканий). Коэффициент пористости (е) – 0,33 д.е. Грунт маловлажный (Sr) – 0,35д.е. (ГОСТ 25100-2011, табл. Б.11). Грунт по степени засоленности легкорастворимыми солями (Dsal=0,1%) относится к разновидности незасоленных грунтов (ГОСТ 25100-2011, табл. Б.25).

По содержанию SO42- -иона (82-91 мг/кг) грунты ИГЭ-1 неагрессивны на бетон всех марок по водонепроницаемости (СП 28.13330.2012, прил. В, табл. В.1). По содержанию Cl-иона (124-135 мг/кг) грунты ИГЭ-1 неагрессивны на арматуру в железобетонных конструкциях (СП 28.13330.2012, прил. В, табл. В.2).

ИГЭ-2 – Скальный грунт - известняки трещиноватые прочные. Кровля скальных грунтов вскрыта скважинами на глубине 2,0 м.

Известняки слабовыветрелые, трещиноватые, прочные, плотные, неразмягчаемые, нерастворимые, вручную неразборные. Вскрытая мощность элемента 2,0 м. Скальный грунт плотный (ГОСТ 25100-2011, табл. Б.2).Нормативное значение плотности сухого грунта ρd=2,74 г/см3. По коэффициенту выветрелости (Кwr=0,99 д. е.) скальный грунт слабовыветрелый (ГОСТ 25100-2011, табл. Б.4). По коэффициенту размягчаемости (Кsof=0,81 д.е.) грунт неразмягчаемый (ГОСТ 25100-2011, табл. Б.5). По степени экзогенного изменения от выветривания, массив скального грунта относится к зоне В – слабого изменения. Блоки отдельности массива сложены невыветрелыми скальными грунтами, вдоль некоторых трещин имеются слабовыветрелые скальные грунты (ГОСТ 25100-2011, приложение Г, табл. Г. 2).

Модуль деформации и расчетное сопротивление грунта (R0, МПа) приведено по табличным значениям «Пособие к СНиП 2.02.01-83, табл. 119, СП 50-101-2004, прил. И, табл. И.3).

Предел прочности на одноосное сжатие Rс в водонасыщенном состоянии составляет 120 МПа, что соответствует прочным грунтам.

Нормативные и расчетные физико-механические свойства выделенных ИГЭ приведены в таблице 1

Таблица 1

| Номер ИГЭ | Наименование грунта ИГЭ | Природная влажность грунта, W, д.е. | Коэффициент пористости, е, д.е. | Число пластичности, Ip, % | Показатель текучести, IL, д.е | Коэффициент водонасыщения, Sr, д.е. | Расчетное сопротивление грунта, Ro, кПа | Модуль деформации, Е, МПа | Плотность, г/см3 | Угол внутреннего трения, градус | Удельное сцепление, кПа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ρн | ρI | ρII | φн | φI | φII | Сн | СI | CII |
| 1 | Галечниковый грунт неоднородный маловлажный | 0,05 | 0,33 | - | - | 0,35 | 600 | 36 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 27 | 25 | 27 | 7 | 5 | 7 |
| 2 | Скальный грунт - известняки трещиноватые прочные | Предел прочности при одноосном сжатии, Мпа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в водонасыщенном состоянии | в сухом состоянии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 120 | 109 | 2,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Деформационные и прочностные характеристики φ, С, Е для грунта ИГЭ 1 приняты по «Методике оценки прочности и сжимаемости крупнообломочных грунтов с пылеватым и глинистым заполнителем и пылеватых и глинистых грунтов с крупнообломочными включениями» ДальНИИС, 1989г., а значение расчетного сопротивления (R0) по СП 22.13330.2011 (прил. В, табл. В.1).

Нормативная глубина промерзания грунтов, рассчитанная в соответствии с пунктом 5.5.3. СП 22.13330.2011 и составляет для галечникового грунта ИГЭ 1– 2,62м

Специфические  грунты на площадке строительства отсутствуют.

Гидрогеологические условия.

На период изысканий (декабрь 2016 г) подземные воды до глубины 4,0 м скважинами не вскрыты.

Сейсмичность. Сейсмичность района по карте ОСР-97 А - 8 баллов по шкале MSK-64 (СП 14.13330.2011, приложение А). Ближайший населенный пункт –с.Соузга.

Группа грунтов по сейсмическим свойствам ИГЭ 1, ИГЭ 2 –I (СП 14.13330.2011, таблица 1).

Сейсмичность площадки строительства с учетом грунтовых условий 8 баллов (СП 14.13330.2011, таблица 1).

В соответствии  СНиП 22-01-95 (таблица 4.3) по категории сложности природных условий район строительства, оценивается как сложный, а природные процессы как  весьма опасные (приложение Б).

В целом инженерно-геологические условия площадки строительства по СП 11-105-97 (приложение Б) оцениваются как средней сложности (II -категория).

Полнота и качество изысканий.

Виды и объемы выполненных работ.

Для решения поставленных задач выполнены следующие виды и объемы работ:

- бурение 2-х скважин колонковым способом глубиной 4 м. Общий объем бурения -8 п.м.

- отбор 10 образцов нарушенной структуры, 6 образцов скального грунта.

Геофизические работы проводились с целью получения данных о коррозионной агрессивности грунтов по отношению к металлу подземных сооружений и установления наличия опасного действия блуждающих токов.

Степень коррозионной агрессивности грунтов по отношению к углеродистой и низколегированной стали, свинцовой и алюминиевой оболочкам определена лаборатории.

Лабораторные исследования по образцам выполнены в лабораториях ООО «Эллипс» и ФГБУ САС «Горно-Алтайская» в соответствии с требованиями нормативных документов.

Камеральная обработка материалов выполнена в соответствии с требованиями действующих нормативных документов: СП 47.13330.2012, СП 11-105-97, ГОСТ 25100-2011, ГОСТ 20522-96, ГОСТ 2.105-95. Чертежи оформлены с использованием программы «АutoCAD».

По результатам бурения и лабораторным данным построены карта фактического материала масштаба 1:1000, продольный профиль дороги, инженерно-геологические разрезы по линиям I-I, II-II, 2 колонки буровых скважин.

Соответствие выполнения изыскательских работ нормативным требованиям.                                                                                                                                               - Расположение, количество геологических выработок, глубина изучения геологического разреза и обоснованность выделения инженерно-геологических элементов соответствует требованиям СП 11 -105-97.

- Опробование по числу определений для выделенных ИГЭ соответствует требованиям СП 11 -105-97;

- Состав отчета и содержание соответствует требованиям СП 47.13330.2012, СП 11-105-97, СП 11-104-97.

4. Описание технической части проектной документации

4.1. Раздел 1 «Пояснительная записка»

Проектная документация на строительство линейного объекта «Подъездная дорога к территории резидента Особой экономической зоны туристско-рекреационного типа «Долина Алтая» выполнена на основании исходных данных перечисленных в п.2.1 и п.2.2 данного заключения.

Трасса проектируемого участка расположена в Майминском районе Республики Алтай. Начало трассы ПК00+00 расположено на проезде пересекающем Р-256 "Чуйский тракт" Новосибирск-Барнаул-Горно-Алтайск - граница с Монголией км 453+327. Конец трассы ПК0+83,26 расположен у предполагаемого въезда на территорию резидента особой экономической зоны туристско-рекреационного типа "Долина Алтая".

# Трасса проложена прямой без углов поворота.

# При разработке проектной документации были использованы следующие лицензионные и сертифицированные программы:

# - программный комплекс для проектирования автомобильных дорог - CREDO ДОРОГИ;

# - программный комплекс для проектирования автомобильных дорог - CREDO РАДОН;

# Раздел 2 «Проект полосы отвода»

Территориально проектируемый участок строительства трассы подъездной дороги  расположен в Майминском районе Республики Алтай в 1 км от поселка Рыбалка по направлению на юго-запад.

В геоморфологическом отношении площадка проектируемой трассы расположена на поверхности II надпойменной террасы правобережной части р. Катунь. Абсолютные отметки рельефа изменяются от 273,0 до 274,м. Поверхность площадки сравнительно ровная, задернована древесной, травянистой и кустарниковой растительностью. Превышение уровня площадки над руслом р. Катунь составляет около 9 м. Описываемая территория располагается в пределах восточной части Горного Алтая, характеризующегося низкогорным рельефом, в который врезаны долины р. Катунь и ее притоков.

Начало трассы ПК0+00 расположено на проезде пересекающем Р–256 «Чуйский тракт» Новосибирск – Барнаул – Горно-Алтайск – граница с Монголией ориентировочно км 453+327. Конец трассы ПК0+83,26 расположен у предполагаемого въезда на территорию резидента Особой экономической зоны туристско-рекреационного типа «Долина Алтая».

Проектом предусмотрено устройство примыкания на ПК 0+00 и водопропускной трубы. Труба используется как перепускная, а так же для отвода воды от земляного полотна во время межсезонья. Трасса проложена прямой без углов поворота.

Основные характеристики плана трассы и продольного профиля:

План трассы:

Трасса проложена по прямой, общая длина трассы 83,26м;

Продольный профиль:

Минимальный радиус вогнутой кривой		- 391м;

Минимальный радиус выпуклой кривой		- 1070м;

Максимальный продольный уклон		- 53‰.

В постоянный отвод включены площади для размещения земляного полотна автомобильной дороги.

Во временный отвод включены земли под складирование растительного грунта и движения технологического транспорта.

Проектируемый участок располагается на территории ОЭЗ «Долина Алтая» на землях ОЭЗ ТРТ «Долина Алтая» относящихся к землям особо охраняемых территорий и объектов – для туристско-рекреационной деятельности.

Для строительства подъездной дороги предусмотрен следующий отвод земель:

Площадь занимаемых земель:

Постоянный отвод - бессрочное пользование:			- 0,2285 га

Временный отвод - срочное пользование:				- 0,0487 га

Итого по дороге в бессрочное (постоянное) пользование: 	- 0,2285 га

Итого по дороге в срочное (временное) пользование: 		- 0,0487 га

По завершении строительства все временно занимаемые земли, рекультивируются.

Раздел 3. Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения.

Проектная документация на строительство подъездной дороги к территории резидента Особой экономической зоны туристско-рекреационного типа «Долина Алтая» разработана ООО «Горно-Алтайскпроект» на основании задания по контракту № Ф.2016.304575, выданного КУ РА «Управление капитального строительства Республики Алтай».

Основные проектные решения, принятые в проектной документации, согласованы с заказчиком.

Основные технические параметры проектируемого участка назначены в соответствии с СП 34.13330.2012 «Автомобильные дороги», для IV технической категории автомобильной дороги.

Исходя из местных условий, проектирование участка по нормам IV технической категории (R-5000 м выпуклой кривой и R-2000 вогнутой кривой) приведет к увеличению объемов работ по разработке выемки (глубина выемки до 1,2 м), увеличение глубины выемки, приводит к разработке скального грунта (известняки трещиноватые) в кюветах, также это приводит к понижению насыпи над трубой, что в свою очередь приведет к ее заглублению, но вывести из нее воду будет не возможно, так как она на данный момент стоит на минимально возможных отметках и с минимальным уклоном, а также к увеличению площади занимаемых земель.

Все выше перечисленные факторы приведут к увеличению стоимости объекта, поэтому проектом предусмотрено проектирование продольного профиля с назначением расчетной скорости 40 км/ч по нормам для трудных участков горной местности в соответствии с п. 5.1 и табл. 5 СП 34.13330.2012.

Основные технические параметры:

Расчетная скорость (горная местность)	-40 км/ч;

Число полос движения			-2 шт;

Ширина полосы движения			-3,0 м;

Ширина проезжей части			-6,0 м;

Ширина обочины				-2,0 м;

Ширина земляного полотна		-10,0 м;

Ширина тротуара				-1,0 м

Общая протяженность участка		-83,26 м;

Продольный профиль запроектирован по обертывающей с учетом климатических, геологических условий и с учетом существующего рельефа по нормам дорог IV категорий.

Параметры поперечного профиля земляного полотна назначены в соответствии с СП 34.13330.2012 «Автомобильные дороги».

На прямолинейных участках принят двухскатный поперечный профиль с уклонами проезжей части 20‰ и обочин 40‰.

На проектируемом участке назначено 2 типа поперечного профиля земляного полотна:

Тип 1 - насыпь высотой до двух метров. Заложение откоса 1:3. Ширина земляного полотна принята 10,0 м согласно СП 34.13330.2012. Ширина проезжей части 6,0 м, обочины – 2,0 м, тротуар – 1 м (через водоотводную канаву).

Применяется на ПК 0+70 – ПК 0+83,26 с левой стороны, на ПК 0+00 – ПК 0+20 и на ПК 0+70 – ПК 0+83,26 с правой стороны.

Тип 2 - выемка глубиной до 2 м. В выемке заложение откосов внутренних 1:3, внешних 1:1,5. Ширина земляного полотна принята 10,0 м согласно СП 34.13330.2012. Ширина проезжей части 6,0 м, обочины – 2,0 м, тротуар – 1 м (через водоотводную канаву).

Применяется на ПК 0+00 – ПК 0+70,00 с левой стороны, на ПК 0+20,00 – ПК 0+70 с правой стороны.

Продольный водоотвод обеспечивается по проектируемым кюветам вдоль подошвы насыпи земляного полотна по уклону в пониженные места, водоотвод в поперечном отношении обеспечивается поперечными уклонами проезжей части, обочин и земляного полотна, а также водопропускной трубой.

На основании Задания при усилении существующего покрытия принят капитальный тип дорожной одежды с коэффициентом заданной надежности Кн=0,95. Дорожная одежда разработана по СП 34.13330.2012 и ОДН 218.046-01 «Проектирование нежестких дорожных одежд».

Требуемый модуль упругости конструкции для дорожной одежды капитального типа – 200 МПа.

Конструкции дорожной одежды:

- покрытие – асфальтобетон плотный из горячей мелкозернистой щебеночной смеси тип Б марка II по ГОСТ 9128-2013 толщиной 0,05 м;

- верхний слой основания - асфальтобетон пористый из горячей крупнозернистой щебеночной смеси тип Б марка II по ГОСТ 9128-2013 толщиной 0,07 м;

- основание – щебеночно-песчаная смесь по С5 по ГОСТ 25607-2009 толщиной 0,17 м;

- георешетка двухосноориентированная по ОДМ 218.5.002-2008, размер ячеек 40÷40мм.

Для обеспечения безопасности и удобства пешеходов предусмотрено устройство тротуара

слева вдоль кювета на минимальном расстоянии от него 1м.

Конструкция дорожной одежды на тротуаре:

- покрытие из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона типа Б III марки толщиной 0,05 м по ГОСТ 9128-2013;

- основание – щебеночная смесь С5 по ГОСТ 25607-2009 толщ. 0,15 м.

Ширина тротуара принята 1,0м. Тротуар предусмотрен от съезда к туристической базе «Белый камень» до конца проектируемого участка.

Проектом предусмотрено устройство одного примыкания..

Примыкание на ПК 0+00, проектируемая дорога отмыкает от проезда пересекающего Р–256 «Чуйский тракт» Новосибирск – Барнаул – Горно-Алтайск – граница с Монголией на км 453+324. Примыкание запроектировано индивидуального типа под углом 160°, радиус закругления принят 15 м и является продолжением трассы. Дорожная одежда в пределах закруглений предусмотрена по типу основной дороги.

Проектом предусмотрено устройство одной водопропускной трубы на ПК 0+10,7. Труба используется как перепускная, а так же для отвода воды от земляного полотна во время межсезонья. Труба предусмотрена металлическая гладкошовная диаметром 0,53м по ГОСТ 10704-91 «Трубы стальные электросварные прямошовные». Труба укладывается на щебеночную подготовку толщиной 0,3 м. После укладки трубы выполняется обмазочная гидроизоляция битумной мастикой. Укрепление на входном и выходном русле и откосах устраивается из монолитного бетона марки В25, F300, W8.

Для обеспечения организации дорожного движения на проектируемой дороге предусматривается обустройство дорожными знаками, разметкой, сигнальными столбиками.

Дорожные знаки запроектированы по ГОСТ Р 52290-2004 и устанавливаются в соответствии с ГОСТ Р 52289-2004. Опоры дорожных знаков приняты согласно типовому проекту 3.503.9 - 80 «Опоры дорожных знаков». Типоразмер дорожных знаков принят II. Светоотражающая пленка принята тип Б. Дорожная разметка отвечает требованиям ГОСТ 52289-2004. В проекте для нанесения разметки применяется белая краска.

Конструкция направляющих столбиков С1 принята по ГОСТ Р 50970-2011 из полимерного материала.

Раздел 5 «Проект организации строительства»

В проектной документации разработаны мероприятия по организации строительного производства и проведению внутриплощадочных подготовительных работ. До начала производства работ заказчик должен получить разрешение, в установленном порядке, на ведение строительно-монтажных работ.

На выполнение комплекса работ по строительству автомобильной дороги генеральным подрядчиком должен быть разработан проект производства работ (ППР), предусматривающий технологию производства работ и обеспечивающий безопасность ведения строительно-монтажных работ.

Обеспечение объекта строительными материалами принято осуществлять по следующей схеме: металлопрокат, дорожные знаки и сигнальные столбики из г. Горно-Алтайска, инертные материалы, товарный бетон и раствор предусмотрено поставлять из с. Майма.

Излишки грунта из выемки, транспортируются в с. Майма для рекультивации полигона ТБО.

Доставка рабочих из Горно-Алтайска на трассу осуществляется автобусом вместительностью 20 чел. Время автобуса в пути 0,5 часа, дальность возки людей на объект составляет 21 км. Проживание рабочих на объекте не предусмотрено.

Непосредственно на участке выполнения работ, санитарно-гигиенические условия для рабочих обеспечиваются в размещенном в полосе отвода мобильном здании, которое изготавливается по типу автофургона на базе автомобиля Урал. Прицеп мобильное здание-санузел оборудован под бытовые, гигиенические помещения и укомплектован биотуалетами и мойками, содержит водонагреватель, обогреватель для комфортных условий персонала.

Склады ГСМ на строительной площадке не предусматриваются. Заправку техники ГСМ предусматривается производить на АЗС в ближайшем населенном пункте, заправка механизмов с ограниченной подвижностью (экскаваторы, бульдозеры) производится автозаправщиками. Обеспечение строительства электроэнергией предусматривается от передвижных электростанций. Снабжение сжатым воздухом предусмотрено от компрессора. Во временной полосе отвода располагается щит со средствами пожаротушения.

Складирование инертных материалов производиться во временной и постоянной полосе отвода. Отдельно площадок для хранения инертных материалов не предусмотрено. Основные строительно-монтажные работы будут производится с колес.

Строительный мусор, бытовые и производственные отходы вывозятся на полигон ТБО расположенный в селе Майма на расстоянии 18км от места производства работ.

Определены: перечень ответственных конструкций, подлежащих промежуточной приемке; виды работ, для которых необходимо составление актов освидетельствования скрытых работ; ответственных конструкций и частей сооружения, подлежащих исполнительной геодезической съемке при выполнении приемочного контроля; предельные контролируемые параметры по перечню работ и конструкций, показатели качества которых влияют на безопасность объекта и подлежат оценке соответствия в процессе строительства.

Определена потребность в основных строительных машинах и механизмах в соответствии с расчётными нормативами для составления проектов организации строительства, согласно представленной ведомости.

Ведомость основных механизмов и оборудования

| № п.п. | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Автогрейдер среднего типа (135 л.с.) | шт | 1 |
|  | Бульдозер (108 л.с.) | шт | 1 |
|  | Экскаватор емкостью ковша 1м3 | шт | 1 |
|  | Экскаватор емкостью ковша 0,65 м3 |  | 1 |
|  | Каток на пневмашинах 6-25т | шт | 1 |
|  | Каток гладковальцовый 9-13т |  | 1 |
|  | Каток вибрационный 20 т |  | 1 |
|  | Асфальтоукладчик | шт | 1 |
|  | Автогудронатор (3500 л) | шт | 1 |
|  | Поливочно-моечная машина 6 м3 | шт | 1 |
|  | Автомобиль бортовоой 5 т с прицепом | шт | 1 |
|  | Электротрамбовка | шт | 2 |
|  | Компрессор передвижной | шт | 1 |
|  | Маркировочная машина | шт | 1 |
|  | Передвижная битумная установка | шт | 1 |
|  | Автокран на автомобильном ходу 10т | шт | 1 |
|  | Трактор на гусеничном ходу 79 кВт (108 л.с.) |  | 1 |
|  | Автопогрузчики 5 т | шт | 1 |

Представлены сведения об объемах и трудоемкости основных строительных и монтажных работ по участкам трассы.

Предусмотрены мероприятия по охране окружающей среды, обеспечению пожарной безопасности, соблюдению требований охраны труда при выполнении строительно-монтажных работ.

Численность работающих/рабочих – 23/18 человек.

Срок продолжительности строительства определен в соответствии с расчетными показателями для определения продолжительности строительства и составляет 27 дней, в том числе 5 дней подготовительный период.

Указанная продолжительность строительства является рекомендуемой, так как в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации основанием для выполнения строительно-монтажных работ является договор строительного подряда, заключаемый между заказчиком и подрядчиком.

Раздел 7 «Мероприятия по охране окружающей среды»

Воздействие на атмосферу

Негативное воздействие на состояние атмосферного воздуха связано с выбросами отработанных газов от двигателей автотранспорта и строительной техники, выбросами пыли при проведении строительных работ в период ремонта и эксплуатации автодороги.

На всем своем протяжении трасса проходит вне населенных пунктов.

Для оценки степени загрязнения атмосферы выбросам выполнены расчеты рассеивания загрязняющих веществ в период эксплуатации автомобильной дороги, определен вклад от источника в загрязнении атмосферного воздуха.

Расчет концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах автотранспорта, выполнен по программе «Эра» фирмы «Логос плюс», которая реализует основные зависимости и положения действующего нормативного документа ОНД-86.

Анализ результатов показал, что вклады по загрязняющим веществам не превысят ПДК.

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что ожидаемые выбросы загрязняющих веществ в атмосферу в процессе эксплуатации автомобильной дороги оказывают воздействие на окружающую среду в пределах допустимых норм при соблюдении комплекса природоохранных мероприятий, предусмотренных в проекте и не внесут значительных изменений в экологическую обстановку района.

Воздействие на гидросферу

Возможными источниками загрязнения поверхностных и подземных вод при строительстве автодороги могут быть: отходы нефтепродуктов от работающих транспортно-строительных механизмов и хозяйственно бытовые стоки.

Для предупреждения негативного воздействия проектом предусматривается:

- В пределах строительной площадки запрещается хранение ГСМ и заправка строительной техники.

- Хозяйственно-бытовые стоки, образующиеся в период строительства, накапливаются в герметичных емкостях, по мере накопления которых вывозятся в места согласованные с СЭС.

- Проектом предусмотрена обваловка строительной площадки, с устройством по периметру кювета с фильтрующей траншеей.

- Поверхностные воды после водопропускных труб направляются в фильтрующие колодцы.

- Вокруг строительной площадки, расположенной в непосредственной близости от водного объекта, по периметру предусмотрены обваловка из дренирующего грунта высотой 0,3 м.

Временные проезды и места установки строительной техники покрываются уплотненным щебнем.

После окончания работ земли, занятые под стройплощадку рекультивируются, с последующим засевом дикорастущими травами. Снятый слой ГПС и обваловка стройплощадки отвозятся на свалку.

Воздействие на земельные и почвенные ресурсы.

Источниками воздействия на почвы в период строительства автодороги будут являться строительные и транспортные машины и механизмы. Производство земляных работ в ходе строительства автодороги повлечет за собой временное нарушение земельных угодий; захламление почв различными отходами; недобор продукции сельскохозяйственного производства в связи с временным изъятием земель при устройстве дороги. По окончании строительства большая часть указанных нарушений будет устранена в ходе организационно-технических мероприятий и рекультивации нарушенных земель.

Рекультивация включает в себя работы по обеспечению сохранности почв и приведение площадей в состояние, пригодное для использования по назначению.

Мероприятии по защите от шума и вибраций

В виду того, что на участке строящейся автомобильной дороги отсутствует жилая застройка, разработка мероприятий по защите от шума не проводилась.

Охрана окружающей среды при складировании (утилизации) отходов производства и потребления

Класс опасности образующихся отходов принят в соответствии с Федеральным классификатором отходов, утвержденным приказом МПР России от 15.06.2001 г № 511.

При строительстве и эксплуатации рассматриваемого объекта образуются   отходы IV-V класса опасности. Сбор и временное накопление отходов, образующихся в процессе строительства, осуществляется  на территории строительной площадки в местах обеспечивающих возможность доступа и свободной загрузки в автотранспорт, с последующим вывозом строительной организацией на свалку ТБО

Раздел 8 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»

Проектируемый объект характеризуется возможностью перевозки автотранспортом значительного количества людей и пожаровзрывоопасных грузов, что определяет его пожарную опасность. Предупреждение пожара, согласно п.2 ст.48 Федерального закона РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» достигается исключением условий образования горючей среды и (или) исключением условий образования в горючей среде (или внесения в нее) источников зажигания и осуществляется следующими способами: обеспечением безопасности движения автомобильного транспорта; выполнением действующих строительных норм и правил, поддержанием должного противопожарного режима.

Проектируемый объект не содержит оборудования и наружных установок, нормируемых по критерию взрывопожарной и пожарной опасности.

Проектируемый объект не содержит технологических узлов и систем, требующих особых технических решений по их противопожарной защите.

Согласно п. 3 ст. 6 Федерального закона РФ от 22.07.2008 №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», при выполнении обязательных требований пожарной безопасности, установленных федеральными законами о технических регламентах, и требований нормативных документов по пожарной безопасности, расчет пожарного риска не требуется.

5.Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в рассматриваемые разделы проектной документации в процессе проведения государственной экспертизы

По разделу 1 «Пояснительная записка»

- В проектной документации отсутствуют идентификационные признаки сооружения, предусмотренные п.1 статьи 4 Федерального закона от 30.12.2009 N 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

Замечание устранено: текстовая часть проектной документации дополнена недостающими сведениями в п.1.12 в соответствии с замечанием.

- Отсутствует согласие в письменной форме владельца автомобильной дороги на строительство подъезда в границах полосы отвода автомобильной дороги, ч.5.1 статьи 20 Федерального закона от 8 ноября 2007 г. N 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», п.21.1 задания на разработку проектной документации на строительство объекта;

Замечание устранено: представлено письмо №393-1 от 07.06.2017г. ФКУ УПРДОР «Алтай» о согласовании проектной документации на строительство примыкания к существующей второстепенной дороге параллельного следования с федеральной автомобильной дорогой Р-256 «Чуйский тракт» Новосибирск – Барнаул – Горно-Алтайск – граница с Монголией, на км 453+324 справа, к территории резидента Особой экономической зоны туристско-рекреационного типа «Долина Алтая» на предмет ее соответствия техническим условиям от 12.01.22017г. №952, в соответствии с замечанием.

- Отсутствует письменное согласие на производство строительных работ, в охранной зоне линии связи от предприятия, в ведении которой находится подземный кабель связи, п.17, п.18 Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 9 июня 1995 г. N 578, п.21.1 задания на разработку проектной документации на строительство объекта;

Замечание устранено: представлено согласование собственника подземного кабеля ПАО «Ростелеком» на листе Ф.2016.304575-ТКР-АД-3 «План дороги» в соответствии с замечанием (кабель связи не действующий, выноска не требуется).

- Разночтения по длине трассы с графической частью проектной документации (по всем разделам), п.3 Положения, утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 N 87;

Замечание устранено: текстовая часть раздела проектной документации откорректирована в п.1.9.2 в соответствии с замечанием.

- Отсутствуют сведения согласно п.п. л), п) п.10 Положения, утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 N 87;

Замечание устранено: текстовая часть проектной документации дополнена недостающими сведениями в п.1.5, п.1.11 в соответствии с замечанием.

- Отсутствуют сведения согласно п.п. г) п.34 Положения, утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 (обоснование выбранного варианта трассы – согласование с заказчиком);

Замечание устранено: представлено согласование принятого варианта трассы Заказчиком КУ РА «УКС Республики Алтай» в соответствии с замечанием.

По разделу 2 «Проект полосы отвода»

# Текстовая часть проектной документации.

- Отсутствуют сведения согласно п.п. а) п.35 Положения, утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 (описание рельефа местности, растительного покрова);

Замечание устранено: текстовая часть раздела проектной документации дополнена недостающими сведениями в п.3 в соответствии с замечанием.

- Отсутствуют сведения согласно п.п. д) п.35 Положения, утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 N 87;

Замечание устранено: текстовая часть раздела проектной документации дополнена недостающими сведениями в п.7 в соответствии с замечанием.

# Графическая часть проектной документации.

- Отсутствуют сведения согласно п.п. к) п.35 Положения, утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 (продольный профиль трассы в соответствии с требованиями ГОСТ 21.701-2013 «Система проектной документации для строительства (СПДС). Правила выполнения рабочей документации автомобильных дорог»);

Замечание устранено: графическая часть раздела проектной документации дополнена недостающими сведениями на листе Ф.2016.304575-ППО-6 «Продольный профиль» в соответствии с замечанием.

- Параметры продольного профиля не соответствуют требованиям п.5.1, п.5.4, п.5.5 СП 34.13330.2012 «Автомобильные дороги», (отсутствует обоснование принятия параметров продольного профиля дороги для горной местности);

Замечание устранено: текстовая часть раздела проектной документации дополнена недостающими сведениями в п.7 в соответствии с замечанием.

По разделу 3 «Технологические и конструктивные решения линейного объекта»

# Текстовая часть проектной документации.

- Разночтения в представленных данных по расчетному году для расчета конструкции дорожной одежды, п.3 Положения, утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 N 87;

Замечание устранено: текстовая часть раздела проектной документации откорректирована в п.1.5.5 в соответствии с замечанием.

- Отсутствуют сведения согласно п.п. и), к), л) п.36 Положения, утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 N 87;

Замечание устранено: текстовая часть раздела проектной документации дополнена недостающими сведениями в п.1.6, п.1.7, п.1.8 в соответствии с замечанием.

- Отсутствуют сведения согласно п.п. п) п.36 Положения, утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 (протяженность земляного полотна в насыпях и выемках, обоснование требований к грунтам отсыпки (влажность и гранулометрический состав), тип укрепления откосов, тип световозвращающей пленки, описание используемых материалов и изделий водопропускной трубы);

Замечание устранено: текстовая часть раздела проектной документации дополнена недостающими сведениями в п.1.5.1, п.1.5.4, п.1.5.6, п.1.5.8 в соответствии с замечанием.

- Отсутствует информация по переустройству кабельной линии связи, п.п. п) п.36 Положения, утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 N 87;

Замечание устранено: представлено согласование собственника подземного кабеля ПАО «Ростелеком» на листе Ф.2016.304575-ТКР-АД-3 «План дороги» в соответствии с замечанием (кабель связи не действующий, выноска не требуется).

# Графическая часть:

- Не обосновано принят продольный уклон водопропускной трубы, п.5.13 СП 34.13330.2012 «Автомобильные дороги»;

Замечание устранено: графическая часть раздела проектной документации дополнена недостающими сведениями на листе Ф.2016.304575-ТКР-АД-3 «План дороги» в соответствии с замечанием.

- Не обосновано принята ширина тротуара, п.5.47 СП 34.13330.2012 «Автомобильные дороги», длина тротуара не подтверждена проектными решениями;

Замечание устранено: графическая часть раздела проектной документации дополнена недостающими сведениями на листах Ф.2016.304575-ТКР-АД-3 «План дороги», Ф.2016.304575-ТКР-АД-17В «Ведомость устройства тротуаров» в соответствии с замечанием.

- Высота установки дорожных знаков не соответствует письму ФДА от 08.09.2008г. № 01-28/8484 «О размещении дорожных знаков»;

Замечание устранено: графическая часть раздела проектной документации дополнена недостающими сведениями на листах Ф.2016.304575-ТКР-АД-21 «График обустройства ПК0 – ПК0+83,26», Ф.2016.304575-ТКР-АД-18В «Ведомость установки дорожных знаков» в соответствии с замечанием.

По разделу 5 «Проект организации строительства»

# Текстовая часть проектной документации:

- Не обосновано применение строительных машин и механизмов зарубежного производства, письмо Минрегионразвития РА № 2182 от 06.04.2015г. «Об использовании материалов и оборудования российского производства»;

Замечание устранено: текстовая часть раздела проектной документации откорректирована в п.5 в соответствии с замечанием.

- Расчет потребности в электрической энергии и сжатом воздухе для нужд строительства, выполнены не корректно с учетом принятого оборудования, разночтения в представленных сведениях по потребности в основных строительных машинах, п.п. д) п.38 Положения, утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 N 87;

Замечание устранено: текстовая часть раздела проектной документации откорректирована в п.5 в соответствии с замечанием.

- Отсутствуют сведения согласно п.п. и), м), н), п.38 Положения, утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 N 87;

Замечание устранено: текстовая часть раздела проектной документации дополнена недостающими сведениями в п.8, п.11, п.12 в соответствии с замечанием.

# Графическая часть проектной документации.

- Отсутствуют сведения согласно п.п. с) п.38 Положения, утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 (на ситуационном плане (карте-схеме) отсутствуют места расположения организаций материально-технического обеспечения строительства, ближайшие постоянные железные дороги, пути для транспортирования оборудования, конструкций и материалов);

Замечание устранено: графическая часть раздела проектной документации дополнена недостающими сведениями на листе Ф.2016.304575-ПОС-4 «Ситуационный план» в соответствии с замечанием.

- Отсутствуют сведения согласно п.п. т) п.38 Положения, утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 (граница участка вырубки леса);

Замечание устранено: графическая часть раздела проектной документации дополнена недостающими сведениями на листе Ф.2016.304575-ПОС-6 «План полосы отвода» в соответствии с замечанием.

6. Выводы по результатам рассмотрения.

6.1. Выводы о соответствии результатов инженерных изысканий.

# 6.1.1. Инженерно - геологические изыскания.

Технический отчет по инженерно-геологическим изысканиям для строительства линейного объекта «Подъездная дорога к территории резидента Особой экономической зоны туристско-рекреационного типа «Долина Алтая» по количеству геологических выработок, глубине изучения геолого-литологического разреза, обоснованности выделения инженерно-геологических элементов, опробованию грунтов по числу определений для выделенных ИГЭ,  и содержанию в целом соответствует требованиям СП 47.13330.2012, СП 11-105-97, действующим нормативным документам  и требованиям технического задания. Результаты инженерно-геологических изысканий могут служить основанием для разработки проектной документации.

6.2. Выводы в отношении технической части проектной документации.

Техническая часть  проектной документации для строительства линейного объекта: «Подъездная дорога к территории резидента Особой экономической зоны туристско-рекреационного типа «Долина Алтая» соответствует результатам инженерных изысканий и техническим регламентам.

6.3. Экологическая часть.

Представленные материалы по объему и содержанию соответствуют требованиям законодательных актов РФ и имеют общую направленность проектных решений на соблюдение природоохранных требований и на обеспечение экологической безопасности. Уровень воздействия на состояние окружающей среды является допустимым. Материалы проекта могут быть рекомендованы для реализации объекта экспертизы.

6.4. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.

Проектная документация для строительства линейного объекта: «Подъездная дорога к территории резидента Особой экономической зоны туристско-рекреационного типа «Долина Алтая» соответствует нормам пожарной безопасности и рекомендуется к утверждению.

7. Общие выводы:

Проектная документация и результаты  инженерных  изысканий для строительства линейного объекта «Подъездная дорога к территории резидента Особой экономической зоны туристско-рекреационного типа «Долина Алтая» соответствуют требованиям технических регламентов и требованиям к содержанию разделов проектной документации.